Backup mit Clonezilla

Dauer der Aktion ca. 10 Minuten!!

Vorbereitung des Backup Mediums. USB Stick oder Externe USB Festplatte sollte NTFS Formartiert sein .. min. 4GB bei Standard Installation von EasyVDR 1.0x.0 – Tastatur anschliessen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mit der Clonezilla CD den VDR booten. Eine Tastatur muss angeschlossen sein.

2.  Clonezilla live (Default Settings VGA 800 x 600 ) , Return Taste

3.  de_DE.UTF8 German / Deutsch  weiter mit , Return / Entertaste

4.  Tastaturbelegung nicht verändern , Return

5.  Starte Clonezilla  , Return

6.  device – image   , arbeitet mit Images von Platten oder Partitionen / Return

7.  local_dev   Lokales Gerät verwenden z.B. Festplatte , USB Stick

8.  Achtung: Jetzt USB Festplatte oder Stick anschliessen , Return

Nun schauen als was gemountet sdb oder sdf ( erscheint dann als sdb1 oder sdf1 )

9.  Wohin →  sdb1 angeschlossenes USB Festplatte oder USB Stick ( Volume Name )

10. Sicherung → auf sdb1 USB Festplatte oder USB Stick

11. Weiter mit   Return / Entertaste

12. Beginner Einsteiger  - Standard optionen übernehmen , Return

13. saveparts  Locale Partition als Image sichern.

14. Einen sinnvollen Namen für die Sicherung eingeben z.B. easyvdr1-img , Return

15. [x] sda1  mit Leertaste markieren .14 GB Sichern , das ist die Primäre System Partition 	     ( sda6 wären die Medien  bzw Aufnahmen, so bei EasyVDR 1.0x.0 Standard Installation)

16. Überspringe die Prüfung / Reparatur der Datei  /  Return

17. Nein , überspringe die Imageprüfung /  Return

18. Weiter mit  Return / Entertaste

19. Wollen sie wirklich weiter machen  Z für yes auf der Tastatur drücken

20. Das Image wird nun auf das USB Medium geschrieben . Dauer ca. < 3 Minuten

21. Weiter mit    Return / Enter Taste

Danach  1 eingeben oder reboot auswählen für einen Neustart.  Die Clonezilla Boot CD wird ausgeworfen . Den USB Stick o. Festplatte kann jetzt abgezogen werden. Der VDR startet neu .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restore mit Clonezilla

1.   Mit der Clonezilla CD den VDR booten. Eine Tastatur muss angeschlossen sein.

2.   Clonezilla live (Default Settings VGA 800 x 600 )  Return Taste

3.   de_DE.UTF8 German / Deutsch  weiter mit Return / Entertaste

4.   Tastaturbelegung nicht verändern /  Return

5.   Starte Clonezilla  / Return

6.   device – image  arbeitet mit Images von Platten oder Partitionen / Return

7.   local_dev   z.B. Festplatte oder USB Stick / Return

8.   Achtung: Jetzt USB Stick oder USB Festplatte anschliessen / Return

9.   Schauen als was gemountet sdb oder sdf  ( erscheint dann als sdb1 oder sdf1 ) Return

10. sdb1  oder sdf1 auswählen !!

11. Sicherung     Return / Entertaste

12. Beginner Einsteiger – Standard Optionen übernehmen , Return

13. restoreparts  Image wieder herstellen.

14. Ort und Name der Sicherung z.B. easyvdr1-img auswählen,  markieren / Return

15. Ziel: sda1 , Return Taste ( 14 GB Primäre System Partition bei EasyVDR 1.0x.0 )

16. Wollen sie wirklich weiter machen. Z für yes auf der Tastatur drücken / Return

17. Ich Frage nochmal zur Sicherheit . Z für yes auf der Tastatur drücken

18. Weiter mit der Enter / Return Taste

19. 1 eingeben oder reboot auswählen für einen Neustart / Return

20. Die Clonezilla Boot CD wird automatisch ausgeworfen.

Nun kann die CD entnommen und der  USB-Stick oder USB Festplatte abgezogen werden.

VDR bootet neu  – fertig . Daumen drücken!!